| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| --- | --- |

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 33.653.60 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7135.002 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες αντικατάστασης των κουφωμάτων τις πτέρυγας Β1 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Τα συγκεκριμένα κουφώματα είναι παλιά και διαβρωμένα από τις καιρικές συνθήκες, παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 33.653,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την με Κ.Α. 10.7135.002 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018.

Στην συνέχεια ακολουθεί πίνακας με τις διαστάσεις και τον αριθμό υπό προμήθεια κουφωμάτων

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρ. | Ποσό- τητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 2,00 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 10 |
| 2. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα με σταθερό πάνω Πλάτος 1,40 μ. Χ Ύψος 2,30 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 2 |
| 3. | Μονόφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 0,50 μ. Χ Ύψος 0,90 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 1 |
| 4. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,26 μ. Χ Ύψος 1,78 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 16 |
| 5. | Μονόφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 0,60 μ. Χ Ύψος 1,30 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 2 |
| 6. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,30 μ. Χ Ύψος 2,00 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 7 |
| 7. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 1,75 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 3 |
| 8 | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 2,35 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 6 |

Τεχνικές Χαρακτηριστικά για το σύνολο των κουφωμάτων

Είναι συστήματα αλουμινίου για κουφώματα τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα κατασκευών ανοιγόμενων τυπολογιών (σταθερά, μονόφυλλα με σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, κτλ) Το πλάτος φύλλου είναι 61,8 mm (καμπύλη εμφάνιση των προφίλ) ή 51,8 mm (επίπεδη εμφάνιση των προφίλ) και το βασικό πλάτος κάσας 61,8 mm (καμπύλη εμφάνιση των προφίλ) ή 51,8mm (επίπεδη εμφάνιση των προφίλ). Τα συστήματα φέρουν λάστιχα στεγάνωσης από υλικό EPDM Παρέχουν δυνατότητα υάλωσης έως και πλάτος υαλοπίνακα 32 mm. Το πάχος των διατομών αλουμινίου κυμαίνεται από 1,3mm έως 1,5 mm ανάλογα με τις σχεδιαστικές ανάγκες. Τα εξαρτήματα είναι από αλουμίνιο και εξοπλίζονται με μηχανισμούς γνωστών Ευρωπαϊκών Οίκων. Μπορούν επίσης να προσαρμοστούν αντικουνουπικές σίτες κάθετης ή οριζόντιας κίνησης και συστήματα σκίασης όπως πατζούρια και ρολά. Τα συστήματα είναι δοκιμασμένα σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα, και αντοχή σε ανεμοπίεση, σύμφωνα με τα πρόσφατα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν άριστα αποτελέσματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά για τα ρολά:

Κουτί αλουμινίου ίσιο διαστάσεων 182 Χ 182 mm

Οδηγό αλουμινίου (κανάλι) ίσιο με φτερό διαστάσεων 140 Χ 54 mm

Φυλλαράκι διέλασης (προφίλ) αλουμινίου διαστάσεων 50,5 mm

Μοτέρ κίνησης ρολού 20Nm

Άξονας Οκταγωνικός Φ60

Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία και η μεταφορά των ειδών στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου και η ολοκληρωμένη εγκατάστασή τους στην πτέρυγα Β1 αφού πρώτα γίνει η αποψίλωση  και απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων από τον μειοδότη και η αποκατάσταση των δομικών φθορών που θα προκύψουν από την νέα τοποθέτηση ώστε να προκύπτει άρτιο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ανακοίνωση της ανάθεσης στον ανάδοχο. Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν στην πτέρυγα Β1 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 12-09-2018 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.ΥΔ.Χ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χανιά, 12-09-2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 33.653.60 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-7135.002 |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρ. | Ποσό- τητα | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 2,00 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 10 | 600,00 | 6.000,00 |
| 2. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα με σταθερό πάνω Πλάτος 1,40 μ. Χ Ύψος 2,30 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 2 | 700,00 | 1.140,00 |
| 3. | Μονόφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 0,50 μ. Χ Ύψος 0,90 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 4. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,26 μ. Χ Ύψος 1,78 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 16 | 600,00 | 9.600,00 |
| 5. | Μονόφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 0,60 μ. Χ Ύψος 1,30 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 2 | 320,00 | 640,00 |
| 6. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,30 μ. Χ Ύψος 2,00 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 7 | 650,00 | 4.550,00 |
| 7. | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 1,75 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 3 | 350,00 | 1.050,00 |
| 8 | Δίφυλλο Ανοιγόμενο Κούφωμα Πλάτος 1,00 μ. Χ Ύψος 2,35 μ. Υλικά Αλουμίνιο Χρώμα RAL Πράσινο με ρολά Αλουμινίου όμοιο χρώμα και Διπλά Τζάμια | ΤΕΜ | 6 | 600,00 | 3.600,00 |
| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.ΥΔ.Χ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός | Χανιά, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

# Text boxes

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ