ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ.:Βολάνη Φιλιώ

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135

### Τηλ.: 2821-0-92000  εσωτ.: 112

Fax:   2821-0-93300

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ξύλινα καλάθια που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας καταστρέφονται συχνά από βανδαλισμούς γιαυτό το λόγο θεωρούμε απαραίτητο την σταδιακή αντικατάσταση τους με μεταλλικά τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στις καταστροφές.

Τα καλάθια αυτά ( όπως επισυναπτόμενο σχέδιο), αποτελούνται:

1.Από το κυρίως σώμα το οποίο κατασκευάζεται από 18 κατακόρυφα ελάσματα, μεταλλικές λάμες γαλβανιζέ διατομής 40*3 mm πάχος και μήκος 80cm, οι οποίες στο επάνω μέρος στραντζάρονται ελαφρώς προς τα έξω και δένονται μεταξύ τους με σίδηρο γαλβανιζέ Φ10 και στη συνέχεια τους με δύο στεφάνια (διαμέτρου περίπου 38cm) vαπό το ίδιο υλικό. Στη βάση του κάτω στεφανιού, επικολλούνται χιαστή δύο ίδιες λάμες και

2. Από τον εσωτερικό κυκλικό μεταλλικό κάδο ύψους 60cm και διαμέτρου 37cm, από λαμαρίνα 0,6mm γαλβανιζέ. Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερις γωνίες γαλβανιζέ διαστάσεων 30*3mm πάχος και πακτώνεται με στριφώνια στο έδαφος.

Για την κατασκευή τριακοσίων τέτοιων κάδων, απαιτείται να γίνει η παρακάτω προμήθεια υλικών.

|  | OMAΔΑ ΣΙΔΗΡΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 40Χ3 χιλ. Πάχος (4835,00 περίπου μέτρα μήκος ) |  |  | ΚΙΛΑ | 4555,00 |
| 2 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ διαστάσεων 4000X600 και 0,6 χιλ. Πάχος |  |  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 102,00 |
| 3 | ΛΑΜΑΡΙΝA ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ διαστάσεων 1200Χ800 και 0,6 χιλ. Πάχος |  |  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 51,00 |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΣ-ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤ.ΑΞΟΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΕΙΟΣ Φ10 (500,00 μέτρα περίπου) |  |  | ΚΙΛΑ | 324,00 |
| 5 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 30Χ3 χιλ. Πάχος ( 36,00 μέτρα) |  |  | ΚΙΛΑ | 48,00 |
| 6 | ΣΤΡΙΦΩΝΙ 3/8 Χ80 ( Μ 10) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |  |  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 900,00 |
| 7 | ΟΥΠΑ(ΒΙΣΜΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Φ12 |  |  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 900,00 |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Φ2,50 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |  |  | ΚΙΛΑ | 300,00 |
|  | OMAΔΑ ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ |  |  | ΛΙΤΡΑ | 51,00 |
| 2 | ΡΙΠΟΛΙΝΗ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ |  |  | ΛΙΤΡΑ | 51,00 |
| 3 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE-SPIRIT | ΛΙΤΡΑ | 29,00 |

Η δαπάνη για την προμήθεια τους έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 14999,47€ με το Φ.Π.Α.και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε όλα τα υλικά της ομάδας. Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος των υλικών της ομάδας.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

- Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της υπ΄ αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ,Ενιαίος κανονισμός προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

- Την με αριθμό 27319/18-7-02 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ανάπτυξης (όπου το χρηματικό όριο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15000,00€)

- Του Ν3463/06 Δ.Κ.Κ και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας.

Χανιά Μάιος 2015

Θεωρήθηκε

Η Συντάξασα               Ο Πρ./νος Μελετών                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

Φιλιώ ΒΟΛΑΝΗ	              Περικλής ΒΑΚΑΛΗΣ             Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.       Πολ/κός Μηχ/κός                      Πολ/κός Μηχ/κός